## Slide 1
1

## Slide 2: PROGETTO SAF
INTEGRA
la cultura tecnica e la professionalità del Vigile del Fuoco
introducendo tecniche e materiali che consentono di compiere gli stessi interventi
fatti sino ad ora
ma
con livelli di sicurezza maggiori rispetto al passato

## Slide 3: PROGETTO SAF
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO (D.Lgs.626/94)
SOCCORSO | IN | ZONE NON | FACILMENTE
ACCESSIBILI | SIA | IN AMBIENTI | URBANI CHE
EXTRA URBANI ( impervie)

## Slide 4: PROGETTO SAF
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Recupero persone, cose,animali da tetti , alberi, grondaie, pozzi etc.
Recuperi da tralicci o da impalcature edili
Soccorso a persone bloccate su pareti rocciose
Evacuazione di persone da edifici
Discesa e salita da ponti e viadotti stradali e ferroviari
Verifiche per la staticità di edifici e monumenti
Ricerca persone disperse in zone impervie
Interventi a seguito di terremoti e crolli
Etc.

## Slide 5: PROGETTO SAF
QUINDI
LE TECNICHE SAF
FANNO PARTE DELL’ORDINARIO BAGAGLIO DI SOLUZIONI OPERATIVE
A DISPOSIZIONE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(strumento operativo )

## Slide 6: TECNICHE SPELEO ALPINO FLUVIALI ALLUVIONALI
6
in altezza o profondità con pericolo di cadute
sugli ambienti fluviali ed alluvionali
- su calamità
S.A.F.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SAF
ACQUISIRE
le attrezzature e le tecniche operative derivanti dalle specificità Speleo –Alpino - Fluviali adattandole ai vari compiti istituzionali dei VV.F.
E’ DIRETTO
a tutto il personale operativo
OBIETTIVO
elevare la sicurezza nello svolgimento di operazioni:

## Slide 7: IL PROGETTO
7
SI SUDDIVIDE
IN CINQUE
LIVELLI
= Livello base, sacco pompiere, rivolto a tutto il
personale operativo ( dinamica di gruppo-il gruppo lavora per il singolo)
= Indipendenza dell’operatore nel movimentarsi su corda
(fa scelte operative ed organizzative)
= Capacità operative negli ambienti fluviali ed alluvionali
= Utilizzo di attrezzature e operazioni di squadra complesse
(pianifica-gestisce-esegue operazioni singole e di squadra complesse)
= Operazioni con elicottero

## Slide 8
8
Livello 1A
Livello 2A
Livello 2B
Livello 1B

## Slide 9: FLUVIALE - ALLUVIONALE
9

## Slide 10
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO
Obbligatorio per accedere ai corsi di secondo livello

## Slide 11: FILOSOFIA SAF
FINALITA’
RENDERE IL LAVORO
PIU’ SICURO
PIU’ EFFICACE
PIU’ RISPONDENTE ALLE MODERNE ESIGENZE DEL SOCCORSO

## Slide 12: FILOSOFIA SAF
OBIETTIVI
DI NUOVE TECNICHE
L’ACQUISIZIONE OPERATIVE
UTILIZZO MATERIALI OMOLOGATI

## Slide 13: PIU’ SICURO
PONENDO ATTENZIONE
ALLA INCOLUMITA’ DEL SOCCORRITORE

## Slide 14: PIU’ EFFICACE
RAPIDITA’
EFFICIENZA

## Slide 15: PIU’ RISPONDENTE ALLE MODERNE ESIGENZE DEL SOCCORSO
ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI
CONOSCENZE
CAPACITA’
ABILITA’ OPERATIVE

## Slide 16: SICUREZZA DELL’OPERATORE
CON LA CONOSCENZA D’USO DEI MATERIALI
CONOSCENZA DELLE MANOVRE DA IMPIEGARE
E
SI OTTIENE

## Slide 17: CONCETTI FONDAMENTALI
STANDARDIZZAZIONE
CONTROLLO INCROCIATO
ANALISI DEI RISCHI
REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
RISCHIO ACCETTABILE E RISCHIO ACCETATO

## Slide 18: STANDARDIZZAZIONE
METODO DI LAVORO
CONDIVISO DA
TUTTI COLORO CHE SONO CHIAMATI
A SVOLGERLO
(la forza di un gruppo non stà nel pensarla tutti allo stesso modo ma nel condividere tutti lo stesso obiettivo)

## Slide 19: STANDARDIZZAZIONE
CONSENTE
MINORE SOGGETTIVITA’
RAPIDITA’ DI ESECUZIONE
VERIFICA IMMEDIATA DELL’EVENTUALE ERRORE
PROCEDURE CONOSCIUTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO PER GLI OPERATORI

## Slide 20: CONTROLLO INCROCIATO
METODO DI RESPONSABILIZZAZIONE
DI TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE
OPERAZIONI
CONSENTE
INDIVIDUARE EVENTUALI ERRORI
ABBASSAMENTO STATO DI ANSIA

## Slide 21: ANALISI DEI RISCHI
UN OPERATORE DEL SOCCORSO
DEVE
Prevedere l’evolversi della situazione
Curarsi della propria sicurezza e di quella degli operatori per garantire l’efficacia dell’intervento
Rimanere soggetto esterno alla crisi, analizzarla per esaminare tutte le soluzioni possibili
Non diventare parte integrante della crisi

## Slide 22: ANALISI DEI RISCHI
OBIETTIVO
EVITARE DI AUMENTARE I DANNI PRODOTTI DA UN INCIDENTE

## Slide 23: ANALISI DEI RISCHI
SI FONDA
SULLE CONOSCENZE DEGLI OPERATORI DEL SOCCORSO

## Slide 24: ANALISI DEI RISCHI
PERMETTE DI
IDENTIFICARE LE SORGENTI DI PERICOLO
STIMARNE L’ENTITA’
PREVEDERE L’EVOLUZIONE DEI FENOMENI E LE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLE PERSONE

## Slide 25: ANALISI DEI RISCHI
RAPPRESENTA
LA SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA
PROFESSIONISTI DEL SOCCORSO
E
SOCCORRITORI OCCASIONALI

## Slide 26: ANALISI DEI RISCHI
LA CAPACITA’ DI ANALISI SI
ACQUSISCE
FORMAZIONE - STUDIO
OSSERVAZIONE - VALUTAZIONE
IDONEI ED ADEGUATI
ADOZIONE DI DPI
ESPERIENZA

## Slide 27: REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
INTESA COME
ADOZIONE DI PROCEDURE
VOLTE AD AUMENTARE IL GRADO DI SICUREZZA DELL’OPERATORE MAGGIORMENTE ESPOSTO AI
RISCHI INDIVIDUATI
CIOE’

## Slide 28: REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
UN INSIEME DI OPERAZIONI
(attive e passive)
CHE ENTRANO IN FUNZIONE NELLA EVENTUALITA’DI UN ERRORE O
DELL’EVOLVERSI DI UNA SITUAZIONE NON SEMPRE PREVEDIBILE

## Slide 29: REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
HA COME FINE
EVITARE ULTERIORI CONSEGUENZE AGLI
OPERATORI
CONSENTE
DI EVITARE L’AUMENTO DEI DANNI PRODOTTI
DA UN INCIDENTE

## Slide 30: REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
NEL LIVELLO 1A SI OTTIENE CON :
DOPPIA MANOVRA PREDISPONENDO DUE SISTEMI DI CALATA EQUIVALENTI (corda di sicura)
AUTOBLOCCANTI
MOLTIPLICAZIONE PUNTI D’ATTACCO
ANCORAGGI INDIPENDENTI
APPLICANDO LA PROCEDURA CORRETTA
OPERANDO FUORI DAI RISCHI EVOLUTIVI COINVOLGENTI LA MANOVRA

## Slide 31: REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
CORDA DI SICURA
ENTRA IN AZIONE AL COLLASSO DEL SISTEMA DI LAVORO
DEVE ESSERE SEMPRE SVINCOLATA DAL SISTEMA DI LAVORO (non può usarlo nemmeno in parte)

## Slide 32: PERTANTO
LA CORRETA APPLICAZIONE DELLE
P.O.S. (standardizzazione)
SCRUPOLOSO CONTROLLO INCROCIATO
PRECISA ANALISI DEL RISCHIO
REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
PERMETTONO DI OTTENERE

## Slide 33: OBIETTIVO RAGGIUNTO
IL PIU’ BASSO LIVELLO DI RISCHIO ATTUALMENTE
ACCETABILE ALL’INTERNO DEGLI SCENARI INCIDENTALI
QUINDI

## Slide 34: OBIETTIVO RAGGIUNTO
IL PIU’ ALTO GRADO DI
SICUREZZA
PER L’OPERATORE VV.F.

## Slide 35: RISCHIO ACCETTABILE
LIVELLO DI RISCHIO COMUNEMENTE
RITENUTO CONGRUO
RISPETTO AL BENEFICIO CHE SI PUO’ TRARRE DALL’AZIONE SVOLTA

## Slide 36: RISCHIO ACCETTATO
LIVELLO DI RISCHIO
DIVERSO
DA QUELLO COMUNEMENTE RITENUTO
CONGRUO

## Slide 37: RISCHIO ACCETTATO
È FRUTTO
VALUTAZIONI PERSONALI
MOMENTO STORICO
CONDIZIONE PSICOFISICA
CONOSCENZE (consapevolezza/inconsapevolezza)
PERCEZIONE SENSORIALE
CONTESTO AMBIENTALE

## Slide 38: RISCHIO ACCETTATO
E’ INFLUENZATO DALLE DINAMICHE DI
GRUPPO
Il gruppo tende ad estremizzare i livelli di assunzione del rischio rispetto alla media dei singoli componenti

## Slide 39: RISCHIO ACCETTATO
PER UN VIGILE DEL FUOCO
IL LIVELLO DI RISCHIO ACCETTATO
E’ DIVERSO
DA QUELLO ACCETTABILE

## Slide 40: RISCHIO ACCETTATO
LA CONSAPEVOLEZZA DEL LIVELLO DI RISCHIO ACCETTATO
E’
QUELLO CHE CONTRADDISTINGUE IL
SOCCORRITORE PROFESSIONISTA
DA QUELLO
OCCASIONALE

## Slide 41: CATENA DI ASSICURAZIONE
È l’insieme degli elementi
(corde, fettucce, imbracatura, moschettoni, dissipatori, etc.)
che vincolano un operatore ad un punto di attacco

## Slide 42: FORZA DI ARRESTO
E’ la forza che si scarica sugli elementi della catena di sicurezza e sulla persona al termine di una caduta

## Slide 43: CATENA DI ASSICURAZIONE
FORZA DI GRAVITA’
Perché si cade ?

## Slide 44: FORZA DI GRAVITA’
Gli oggetti in caduta libera in prossimita’ della superficie terrestre sono sottoposti ad una
accelerazione detta
accelerazione di gravità
pari a
9,81 m/sec²

## Slide 45: FORZA DI GRAVITA’
Con una altezza di caduta di 1,80 mt una massa di 80 kg
acquisisce una energia cinetica tale da produrre, all’impatto con il suolo, una forza di
1.200 kg

## Slide 46: FORZA DI GRAVITA’
PESO
È una forza data dal prodotto della massa del corpo per l’accelerazione di gravità
P = m x g
m = 1Kg-massa g = 9,81 m/sec²
P = 1 Kg-massa x 9,81 m/sec² = 9,81 N
Il Newton (N) è l’unità di misura della forza nel S.I.

## Slide 47: FORZA DI GRAVITA’
P = 1 Kg-massa x 9,81 m/sec² = 9,81 N
1kg-peso = 9,81 N  10 N = 1 daN
1N = 0,1 kg peso
( 1 : 9,81= 0,102kg)
1daN
= 10 N = 1 kg peso
1kg peso = 10 N 10kg peso = 100 N
100 kg peso = 1000 N = 1 KN

## Slide 48: CADUTA
Cosa succede ad un corpo umano
che cade ?
Impatto con il suolo
(fratture e lesioni multiple)
Trattenuto da un vincolo
(emorragie interne – lesioni organi interni - fratture)
Verso della caduta
(testa in alto – testa in basso )

## Slide 49: CADUTA
Corpo vincolato (fune)
L’organismo umano può sopportare una accelerazione di gravità massima pari a
15 g positivi +
3 g negativi -

## Slide 50: ACCELLERAZIONE DI GRAVITA’

## Slide 51: ACCELLERAZIONE DI GRAVITA’

## Slide 52: FORZA DI ARRESTO
accelerazione
m/s² massa Kg
N
11,772 KN
F.A.
9,81 x
15
147,15 x
80
11.772 x
0,102 =
Kg 1200,744
12 KN

## Slide 53: CADUTA
Individuo di media corporatura massa 80 kg
Forza di arresto massima con g +
15 x 80 = 1200daN = 1200 kg peso
Forza di arresto massima con g –
3 x 80 = 240 daN =240 kg peso
PER BREVISSIMI ISTANTI

## Slide 54: CATENA DI ASSICURAZIONE
La resistenza di una catena è data dall’anello più debole
Catena di assicurazione
uomo
1200 daN
Tutti gli altri elementi debbono avere una resistenza
superiore a 1200 daN
Resistenza max
Anello più debole

## Slide 55: FATTORE DI CADUTA
E’ il rapporto tra
l’altezza della caduta H
e
la lunghezza della corda L interessata.
Fc = H / L

## Slide 56: FATTORE DI CADUTA

## Slide 57: F c = h / L
F c = h / L
FATTORE DI CADUTA
ALTEZZA DI CADUTA
LUNGHEZZA CORDA INTERESSATA

## Slide 58: FATTORE DI CADUTA h/L = 0
L = 1 m
h = 0 m

## Slide 59: FATTORE DI CADUTA h/L= 0,5
L = 1 m
h = 0,5 m

## Slide 60: FATTORE DI CADUTA h/L = 1
L = 1 m
h = 1 m

## Slide 61: FATTORE DI CADUTA h/L = 2
L = 1 m
h = 2 m

## Slide 62: FATTORE DI CADUTA
62
H = 5 mt L = 5 mt
F.C. = 5/5 = 1

## Slide 63: Altezza della caduta = m. 0 Lunghezza della corda interessata = m. 1
H : L
0 : 1 = 0
FC = 0
FORZA DI ARRESTO E CATENA DI
ASSICURAZIONE
CORSO SAF 1A

## Slide 64: Altezza della caduta = m. 0,50 Lunghezza della corda interessata = m. 1
H : L
0,50 : 1 = 0,5
FC = 0,5
FORZA DI ARRESTO E CATENA DI
ASSICURAZIONE
CORSO SAF 1A

## Slide 65
Altezza della caduta = m. 1
Lunghezza della corda interessata = m. 1
1 : 1 = 1
FC = 1
FORZA DI ARRESTO E CATENA DI
ASSICURAZIONE
CORSO SAF 1A

## Slide 66
Alterzza della caduta = m. 2
Lunghezza della corda interessata = m. 1
H: L
2 : 1 = 2
FC = 2
FORZA DI ARRESTO E CATENA DI
ASSICURAZIONE
CORSO SAF 1A

## Slide 67: FATTORE DI CADUTA
67
H = 5 mt L = 2,5 mt
F.C. = 5/2,5 = 2

## Slide 68
FATTORE DI CADUTA
FC = 5 : 2,5 = 2 FC = 5 : 5 = 1

## Slide 69
5 m
L = 0,5 m
h = 6 m
Fc = 12

## Slide 70
70

## Slide 71: FATTORE DI CADUTA

## Slide 74: VIGILI DEL FUOCO
Materiale costruttivo: Fibra sintetica spalmata con PVC Forma: Tubolare
Carico di rottura: Attacchi spallacci □ kg 50 Tipo di chiusura: Cordino e occhiello ed eventuale patta Colore: Rosso, con scritta "Vigili del Fuoco" Dimensioni:  cm. 30 altezza cm. 60 capacità 42 lt.
Sacco trasporto materiale

## Slide 75: CASCO
CE EN (397) U.I.A.A
Normativa d'omologazione
Calotta in policarbonato ad alta resistenza Gancio per fissaggio lampada frontale Rotella di regolazione del girotesta
Fibbia di regolazione e chiusura del sottogola
Fibbia scorrevole per la regolazione avanti/indietro

## Slide 76: IMBRACATURA “NAVAHO STERNAL”
CHIUSURA SUPERIORE
FASCIA LOMBARE
COSCIALE

## Slide 77: IMBRACATURA “NAVAHO STERNAL”
PORTAOGGETTI
ANELLO STERNALE
ANELLO VENTRALE
ANELLI LATERALI
ANELLO POSTERIORE

## Slide 78: IMBRACATURA
NAVAHO COMPLET C71
Normativa d'omologazione CE 0197 / EN (358-361)
Omologata anticaduta attacchi sternale e dorsale
Posizionamento sul lavoro attacchi laterali
Avvertenze:
L’imbracatura deve essere ispezionata minuziosamente dopo ogni utilizzo.

## Slide 79: IMBRACATURA
Carico16 KN (1600 Kg) Peso 1400 g circa
5 Punti di attacco
Porta materiali

## Slide 80: IMBRAGATURA ANTICADUTA CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E IMBRAGATURA BASSA
CONFORME ALLE NORMATIVE EN 361 EN 358 EN 813
Nomenclatura
(1) Anello dorsale EN 361,
(2) Anello sternale EN 361,
(3) Anello ventrale EN 358, EN813,
(4) Anelli laterali cintura EN 358,
(5) Fibbie di regolazione Double-Back,
(6) Passante,
(7) Portamateriale,
(8) Portautensili,
(9) Elastici regolabili.
Materiali principali: poliammide e
poliestere.

## Slide 81: ISTRUZIONI D'USO
Controllare la compatibilità dell'imbracatura con gli altri elementi del sistema anticaduta o del sistema di posizionamento sul lavoro (assorbitore, cordino, connettore).
L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore.
Deve rispondere alle direttive della norma EN 795.

## Slide 82: OMOLOGAZIONI

## Slide 83: CARICO DI ROTTURA MINIMO

## Slide 85: ZIPPER VVF
Normativa d'omologazione C.E. (0197) EN (958) U.I.A.A
Utilizzando lo zipper come dissipatore è
Indispensabile
collegare una sola delle due asole
al punto d'attacco (fisso o mobile), controllando che il capo libero possadi scorrere per circa 1 metro.
Alle due asole si devono collegare moschettoni ad alto carico tipo k
Fare attenzione che oggetti estranei non possano ostacolare lo scorrimento delle corda (sassi rami ecc.)
Si deve collegare all'imbraco tramite maglia rapida triangolare lato opposto all’apertura.
Il dispositivo di collegamento con dissipatore di energia va usato ogni qual volta vi possa essere il rischio di una qualsiasi caduta.

## Slide 86: DISSIPATORE DI ENERGIA ZYPER
86
Fino ad un fattore di caduta 5 Forza massima d'arresto KN 6 Entra in funzione dopo i 150 kg.

## Slide 87: TRIANGOLO DI EVACUAZIONE
N° TRE PUNTI DI ATTACCO IN ACCIAIO
N° 1 PUNTO DI ATTACCO IN ACCIAIO SOLO
DIREZIONALE

## Slide 88: TRIANGOLO DI EVACUAZIONE
CARICO MAX DI UTILIZZO ≤ 2kN

## Slide 89: Triangolo di evacuazione
Normativa d'omologazione CE / EN (1497-1498)
Carico massimo d'utilizzo Carico di rottura Attacchi
≤ KN 2
≥ KN 20
Taglia
Unica con possibilità di regolazione
AVVERTENZE
La braca d'evacuazione deve essere ispezionata minuziosamente dopo ogni utilizzo.

## Slide 90: TRIANGOLO DI EVACUAZIONE
Carico massimo d'utilizzo
 KN 2
Carico di rottura
3 Attacchi
KN 20

## Slide 91: ASSICURATORE – DISCENSORE “GRI-GRI”

## Slide 92: GRI-GRI Assicuratore autobloccante
Normativa d'omologazione CE (0197)
Caratteristiche:
Gri gri marca PETZL
Carico di rottura Foro KN ≥ 22
Si utilizza unicamente con corde intere da 10 e 11 mm.
Funzionamento
Bloccaggio, sbloccaggio, frenata: Quando è sottoposto ad una brusca e forte tensione, l’apparecchio svolge il suo compito bloccando la corda. Lo sbloccaggio si effettua con la maniglia snodata.

## Slide 93: DISCENSORE E ASSICURATORE GRI-GRI
Anno di fabbricazione evidenziato sul GriGri Carico di rottura Foro KN □ 22
Peso Grammi 220

## Slide 94: DISCENSORE E ASSICURATORE GRI-GRI
94

## Slide 95: Inserimento della corda
Dare corda
Recuperare corda
Discesa operatore

## Slide 96: DISCENSORE E ASSICURATORE GRI-GRI
LA FUNE SCORRE A
9 KN

## Slide 97: Discensore assicuratore autofrenante Normativa d'omologazione CE (0197)
Caratteristiche:
I’D marca PETZL
Carico di rottura Foro KN ≥ 22 Si utilizza unicamente con corde intere da 10 e 11,5 mm.
Fermacorda antiterrore per evitare l’errore di inserimento della corda sull’apparecchio.
Maniglia antipanico, se l’utilizzatore tira troppo la maniglia la corda si blocca
Funzionamento:
Per la discesa basta tirare semplicemente la maniglia, mentre la regolazione dello scorrimento si effettua stringendo il capo libero più o meno con l’altra mano

## Slide 98: Discensore assicuratore autofrenante Normativa d'omologazione CE (0197)

## Slide 99: MOSCHETTONE PARALLELO (X)
99
Carico di rottura Asse maggiore □ KN 22 Asse minore □ KN 8
Leva aperta □ KN 7
connettore parallelo
X
Connettore a chiusura automatica destinato a carichi minori,
che non è concepito per offrire una piena protezione in caso di caduta.

## Slide 100: MOSCHETTONE A BASE LARGA (H)
100
Carico di rottura Asse maggiore □ KN 23 Asse minore □ KN 7
Leva aperta □ KN 6
connettore a base larga
H
Connettore a chiusura automatica, generalmente a forma di pera,
destinato principalmente ad una assicurazione dinamica, per esempio
usando un nodo "mezzo barcaiolo".

## Slide 101: MOSCHETTONE Am’D BallLock (K)
101
Carico di rottura Asse maggiore □ KN 28 Asse minore □ KN 7
Leva aperta KN 8
connettore da alto carico
K
Connettore a chiusura automatica destinato
principalmente a collegare l’operatore ad un sistema di ancoraggio o con attrezzature.

## Slide 102: MOSCHETTONE ASIMMETRICO CON GHIERA
kN 28
7
8

## Slide 103: MOSCHETTONI TIPO “K”

## Slide 104: NON SICURO
OK
OK
CHIUSURE LEVE DEI MOSCHETTONI

## Slide 105: SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DEI MOSCHETTONI CONSIDERATI DAI VVF
CONNETTORE “X”
O MOSCHETTONE PARALLELO
CONNETTORE “H”
O MOSCHETTONE A BASE LARGA
CONNETTORE “K”
O MOSCHETTONE ALTO CARICO
NON CONSIDERATI DAI VVF CONNETTORE “N”
O MOSCHETTONE SENZA GHIERA DI SICUREZZA
CONNETTORE “L”
O MOSCHETTONE LEGGERO

## Slide 106: MAGLIE RAPIDE
Carico di rottura >12 KN Peso Grammi 150
Diametro della maglia mm 10
Carico di rottura Asse maggiore >12 KN Carico massimo d'utilizzo KN 5
Tipo di chiusura A vite Diametro della maglia mm 8
MAGLIA RAPIDA TRIANGOLARE O A DELTA
MAGLA RAPIDA SIMMETRICA LUNGA O OVALE

## Slide 107: MAGLIE RAPIDE
SERRARE
COMPLETAMENTE
LA GHIERA DI CHIUSURA

## Slide 108: PEDALE RISALITA
PEDALE IN FETTUCCIA REGOLABILE
Và collegato alla maniglia bloccante tramite un moschettone parallelo o una maglia rapida ovale.
Carico massimo di utilizzo
150 Kg

## Slide 109: CARRUCOLA A FLANGE FISSE
Normativa d'omologazione CE EN (12278) U.I.A.A.
Carico di rottura ≥ KN 22
Carico massimo d'utilizzo ≤ KN 5
La carrucola non deve essere sottoposta a carichi superiori al massimo d'utilizzo.

## Slide 110: CARRUCOLA TANDEM
Normativa d'omologazione CE EN (12278) U.I.A.A
Carico di rottura 24 Kn. Carico di lavoro 10Kn.
Carrucola doppia in linea a flange fisse.
Puleggia con cuscinetti autolubrificanti.
Uso: teleferica in corda e paranchi. Velocità max. 10m/sec.
corde max. 13 mm di diametro.

## Slide 111: BLOCK ROLL Normativa d'omologazione CE EN (12278) - CE EN (567)
Carrucola a flange mobili completa di bloccante.
Puleggia in lega leggera montata su cuscinetto a sfera schermato contro le infiltrazioni di fango e polvere.
Uso: manovre di corda e paranchi.
Carico max d’utilizzo: 15 Kn solo carrucola
5 Kn carrucola e bloccante

## Slide 112: MANIGLIA AUTOBLOCCANTE Normativa d'omologazione CE (0197) EN (567) U.I.A.A
Carico di rottura
Foro superiore ≥ KN 18 Foro inferiore ≥ KN 20 Carico massimo d'utilizzo
Riferimento al costruttore ( KN 4)
Non utilizzare la maniglia con carichi superiori a quelli massimi d'utilizzo in quanto si provocherebbe la rottura della calza della corda.

## Slide 113: MANIGLIA BLOCCANTE
Carico massimo d'utilizzo Riferimento al costruttore ( KN 4) Carico di rottura Foro superiore □ KN 20
Foro inferiore□ KN 20

## Slide 114: LAMPADA
LAMPADA FRONTALE A BATTERIA IMPERMEABILE A DOPPIO FARO LED/ALOGENO

## Slide 115: Barella TOBOGA
PESO 13,5 Kg.
PORTATA Kg. 280
NON E’ ELITRASPORTABILE NON UTILIZZARE IN VERTICALE
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO
m.
UTILIZZARE LE CINGHIE DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE ROSSA = TESTA BLU = PIEDI

## Slide 116: BARELLA KONG
DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 93/42/CEE CLASSE 1
PESO 13 Kg.
LA BARELLA KONG E’ STATA PROGETTATA PER TUTTI GLI INTERVENTI DI SOCCORSO IN AMBIENTI OSTILI RISOLVENDO I PROBLEMICHE SI PRESENTANO NEL RECUPERO E TRASPORTO DI UN FERITO.
POSSIBILITA’ DI OPERAZIONI IN VERTICALE.

## Slide 117: LE CORDE

## Slide 118: LE CORDE
Sono l’elemento base su cui si articolano le manovre di progressione e soccorso di derivazione speleo-alpinistica

## Slide 119: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE COMUNI :
FIBRA POLIAMMIDICA
CALZA (PROTEZIONE) RESISTENZA PER 30 %
ANIMA :
FILI INTRECCIATI IN PIU’ TREFOLI RESISTENZA 70 %
NASTRINO RIPORTANTE CARATTERISTICHE CORDA

## Slide 120: STRUTTURA DI UNA CORDA

## Slide 121: LE CORDE UTILIZZATE DAI VV.F PER LE MANOVRE S.A.F SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE :
CORDE DINAMICHE
CORDE SEMISTATICHE

## Slide 122: CORDE DINAMICHE
GEMELLE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO: U.U.I.A
EN 892
SINGOLE MEZZE CORDE
LE DOTAZIONI VV.F PER SOCCORSO COMPRENDONO SOLO CORDE SINGOLE DIAMETRO 10/11 mm.

## Slide 123: CORDE DINAMICHE
CARATTERISTICHE MINIME DI OMOLOGAZIONE CORDE SINGOLE
•CARICO STATICO DI 80 KG. : ALLUNGAMENTO < = 10%
•SOLLECITATE AL CARICO DI ROTT. : ALLUNGAMENTO FINO AL 50 %
•SOTTOPOSTE A FORZA D’ARRESTO DI 1200 daN ALLUNGAMENTO 20 %
•NUMERO CADUTE SOPPORTABILI A FC. 2 : > = 5
PER I VV.F
UNA CORDA DINAMICA SOLLECITATA AD
UN FATTORE DI CADUTA 2 VA MESSA FUORI SERVIZIO

## Slide 124: CORDE DINAMICHE
Tipo di corde
Allungamento carico statico 80 Kg 55 Kg
MAX forza d'arresto 1° Strappo
Scorrimento della calza
N° cadute F.C. 2
80 kg 55 kg
Singola
 8%
12KN
2%
5
Doppia
 10%
8KN
2%
5
Gemelle
 8%
12
12KN 2%
Alla rottura l'allungamento può arrivare fino al 50%
Per i VVF dopo una sola caduta importante
Usata da VVF
Riferimento alle norme U.I.A.A. e EN 892
Con una forza d’arresto di 12 Kn l’allungamento è di corca il 20%

## Slide 125: CORDE SEMISTATICHE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO: U.U.I.A
EN 1891
TIPO A
TIPO B
CORDE DA UTILIZZARE PER SOCCORSO,
IN SPELEOLOGIA E COME LINEA DI SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA
CORDE DI RESISTENZA E DIAMETRO MINORI RISPETTO A QUELLE DI TIPO A
LE DOTAZIONI VV.F PER SOCCORSO COMPRENDONO SOLO CORDE SEMISTATICHE TIPO A 10/11 mm.

## Slide 126: CORDE SEMISTATICHE
CARATTERISTICHE MINIME DI OMOLOGAZIONE CORDE SEMISTATICHE TIPO A
•ALLUNGAMENTO CON CARICO STATICO TRA 50 E 150 KG.< 5%
•CARICO DI ROTTURA > 2200 Kg.
•SOTTOPOSTE A FATTORE C. 0,3 , FORZA D’ARRESTO < 600 daN
•NUMERO CADUTE SOPPORTABILI A FC. 1 > = 5
IN CASO DI FATTORI DI CADUTA SUPERIORI A 1 , LE CORDE SEMISTATICHE PRODUCONO FORZE DI ARRESTO SUPERIORI A 1200 daN

## Slide 127: CORDE SEMI STATICHE cordini e fettucce
 |  | Tipo A | Tipo B
Resistenza statica |  | 22 KN | 18 KN
Resistenza statica con nodo a otto |  | 15 KN | 12 KN
Forza d'arresto con F.C. 0.3 |  | MAX 6 KN 600 Kg | MAX 6 KN 600 Kg
N° cadute con F.C. 1 | 100 Kg | 5 | 
 | 80 Kg |  | 5
Allungamento 50 150 Kg |  | <5% | <5%
Scorrimento della calza |  | < 1.2% | < 1.2%
Riferimento alle norme U.I.A.A. e EN 1891
Cordini con  4/8 mm e fettucce si considerano semistatici.
Nelle fettucce a nastro ogni filo separato dichiara una resistenza di 500 Kg (5KN).
Le fettucce cucite a norma CE 0197 EN 566 hanno una resistenza minima di 2200 Kg (22KN12)7
OK PER VVF
A

## Slide 128: QUALI UTILIZZARE ?....
CORDE DINAMICHE
ELEVATA CAPACITA’ DI ASSORBIRE ENERGIA E DI LIMITARE QUINDI LA FORZA DI ARRESTO :
PER L’ASSICURAZIONE DI OPERATORI IN PROGRESSIONE
COME SICURA IN TUTTE LE MANOVRE
CORDE SEMISTATICHE
MAGGIORE RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI DEI BLOCCANTI MECCANICI E MINORE ELASTICITA’ :
PER LE MANOVRE DI CALATA E RECUPERO
PER LA PROGRESSIONE SU CORDA SINGOLA

## Slide 129: FATTORI DI RIDUZIONE
I NODI RIDUCONO IL CARICO DI ROTTURA DELLE CORDE DAL 30% AL 60 %
  NODO DELLE GUIDE - 45 %
  NODO DOPPIO INGLESE - 30 %
  NODO BULINO - 48 %
  BOCCA DI LUPO - 55 %
UN NODO ESEGUITO MALE PUO’ AUMENTARE ULTERIORMENTE IL FATTORE DI RIDUZIONE
CORDE BAGNATE : - 10 %
CORDE GHIACCIATE – 45 %
USURA
EFFETTO SPIGOLO

## Slide 130: CONTROLLI MANUTENZIONE CONSERVAZIONE
VIETATO IL COLLAUDO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI CARICHI
NECESSARIO IL CONTROLLO MANUALE E VISIVO
LAVAGGIO CON ACQUA FREDDA E DETERGENTI NEUTRI
ASCIUGATURA IN AMBIENTE FRESCO E ASCIUTTO
CONSERVAZIONE AL BUIO ,LONTANO DA FONTI DI CALORE E RAGGI UV
FUORI USO DOPO 5 ANNI , IN PRESENZA DI LESIONI IMPORTANTI O SE SOLLECITATE A FC 1 PER LE SEMISTATICHE O FC 2 PER LE DINAMICHE

## Slide 131: PRECAUZIONE DI UTILIZZO
NON UTILIZZARE MAI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI CHE RIGUARDANO OPERAZIONI DI SOCCORSO O SICUREZZA OPERATORI
NON DEVONO ESSERE CALPESTATE
NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A SFREGAMENTI SU SUPERFICI TAGLIENTI
NON DEVONO ESSERE ESPOSTE A TEMPERATURE ELEVATE
NON DEVONO ESSERE POSTE A CONTATTO CON SOSTANZE ACIDE , OLEOSE O AGGRESSIVI CHIMICI.

## Slide 132: CONCLUSIONI:
UN CORRETTO ABBINAMENTO DELLA CORDA ALLA MANOVRA DA AFFETUARSI
UN’ ATTENTO UTILIZZO , EVITANDO PARTI TAGLIENTI O SPIGOLI VIVI
UNA CORRETTA MANUTENZIONE
SONO ATTENZIONI FONDAMENTALI PER ELEVARE LA SICUREZZA
IN TUTTE LE MANOVRE SAF

## Slide 133: PROTEZIONE PER CORDE
Rapidità d'inserimento della corda anche se
quest’ultima è già vincolata all’attacco.
La guaina deve essere dotata d'opportuni occhielli che permettono il bloccaggio con cordino di servizio.
La corda non deve scorrere all’interno della protezione.

## Slide 134: RULLIERA PER CORDE

## Slide 135: PROTEZIONI PER CORDE
RULLIERA SCORRIMENTO CORDE

## Slide 136: PROTEZIONE PER CORDE

## Slide 138: CORDINO
Normativa d'omologazione
CE / EN (564) U.I.A.A.
Cordino diametro 8 mm
carico di rottura > Kg 1300
Tipo di chiusura : Nodo
Il cordino va sostituito obbligatoriamente nei seguenti casi:
forti sollecitazioni
danneggiamenti
meccanici (caduta
di
sassi, spigoli e rocce
appuntite, punte di
rampone)
contatto con
sostanze chimiche
(olii, benzine, detersivi, acidi)
quando la calza è molto rovinata dallo sfregamento o presenta
sfilacciamenti.

## Slide 139: ANELLI DI FETTUCCIA CUCITI
Normativa d'omologazione CE (0197) EN (566) U.I.A.A
Carico di rottura ≥ KN 22 Tipo di chiusura:
Cucitura (sicurezza intrinseca)
va
sostituita
La fettuccia obbligatoriamente
nei seguenti
casi:
danneggiamenti
forti sollecitazioni, meccanici (caduta di
sassi,
rocce appuntite, punte
spigoli e di rampone)
con sostanze
chimiche
(olii,
detersivi, acidi)
quando la
contatto benzine, fettuccia
è molto rovinata dallo
sfregamento o presenta sfilacciamenti.

## Slide 140: ANELLI DI FETTUCCIA
Tipo di chiusura CUCITURA Carico di rottura □ KN 22 larghezza -  mm. 18 Lunghezze da 60 e 80 cm.
CUCITURE
tenuta 22KN

## Slide 141: FETTUCCE IN COMMERCIO
141
OGNI RIGA O COLORE
DETERMINA IL CARICO DI ROTTURA DELLA FETTUCCIA
Pari a KN 5 (500 Kg)
FETTUCCIA NON CONFORME ALLE NORMATIVE

## Slide 142: ANELLI DI FETTUCCIA
FATTORI DI RIDUZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI ANELLI DI FETTUCCIA

## Slide 143: PUNTI DI ATTACCO
SONO IL PRIMO ELEMENTO DELLA CATENA DI SICUREZZA E DELLA MANOVRA
LA RESISTENZA DEI PUNTI D’ATTACCO DETERMINA LA SICUREZZA DI UNA MANOVRA

## Slide 144: PUNTI DI ATTACCO
•NATURALI
•ARTIFICIALI

## Slide 145: PUNTI DI ATTACCO
NATURALI
MASSI LIBERI O INCASTRATI
ALBERI
GUARD-RAIL
GANCIO TRAINO
VOLATA AUTOSCALA
SCALA ITALIANA
TRAVI IN CEMENTO ARMATO

## Slide 146: PUNTI DI ATTACCO
CHIODI DA ROCCIA
SPIT – FIX
SPIT – ROCK
ANELLI A FISSAGGIO
CHIMICO
ARTIFICIALI

## Slide 147: PUNTO DI ANCORAGGIO
E’ LA RISULTANTE DEL COLLEGAMENTO DEI PUNTI DI ATTACCO
E’ UNA MANOVRA DELICATA DA CUI DIPENDERA’ IL SEGUITO DELLE OPERAZIONI

## Slide 148
PUNTI DI ATTACCO
PUNTO DI ANCORAGGIO

## Slide 149: ANCORAGGI
STATICI
AD UN PUNTO A PIU’ PUNTI
DINAMICI
A DUE PUNTI A PIU’ PUNTI
DOPPIO A PIU’ PUNTI

## Slide 150: ANCORAGGIO STATICO AD UN PUNTO

## Slide 151: ANCORAGGIO STATICO A DUE PUNTI

## Slide 152: ANCORAGGIO STATICO AD UN PUNTO

## Slide 153: ANCORAGGIO STATICO AD UN PUNTO

## Slide 154: ANCORAGGIO DINAMICO
per ridurre l’escursione in caso di cedimento del punto di attacco

## Slide 155: ANCORAGGIO DINAMICO
A DUE
PUNTI

## Slide 156
ANCORAGGIO DINAMICO
A PIU’ PUNTI

## Slide 157: ANCORAGGIO DINAMINO DOPPIO A PIU’ PUNTI

## Slide 158: ANCORAGGIO DINAMINO DOPPIO A PIU’ PUNTI

## Slide 159: ANCORAGGIO DINAMINO DOPPIO A PIU’ PUNTI

## Slide 160: DINAMICO STATICIZZATO
16
0

## Slide 161: DINAMICO STATICIZZATO con punto/i in comune

## Slide 162: DINAMICO STATICIZZATO
con punto/i in comune

## Slide 163: DINAMICO STATICIZZATO con punto/i in comune

## Slide 164
164

## Slide 165: Distribuzione delle forze ( 1°caso )

## Slide 166: Distribuzione delle forze (2 °caso )

## Slide 167: (3°caso )
Distribuzione delle forze

## Slide 168: ANCORAGGI

## Slide 169: NODI
LA COMPOSIZIONE DI UN NODO E’ UNA MANOVRA CHE SFRUTTANDO LA SOMMA DEGLI ATTRITI
RENDE SOLIDALI TRA LORO DUE CORDE O UNA CORDA CON UN ALTRO CORPO

## Slide 170: NODI
SI SUDDIVIDONO IN
NODI DI ASSICURAZIONE STATICA
NODI DI ASSICURAZIONE DINAMICA
NODI DI GIUNZIONE
NODI AUTOBLOCCANTI

## Slide 171: NODI
NODO AD OTTO CON ASOLA
ASSICURAZIONE STATICA
Utilizzo
Con moschettone per ancoraggio Chiusura per imbracature
RIDUZIONE CARICO DI ROTTURA DELLA CORDA
- 40%

## Slide 172: NODO AD OTTO CON ASOLA
OK
Evitare di accavallare le spire
Capo carico verso l’esterno

## Slide 173
NODO AD OTTO CON DOPPIA ASOLA
(nodo coniglio)
ASSICURAZIONE STATICA
Utilizzo
Ancoraggi statici doppi sfalsati
C.R. – 40%

## Slide 174: NODO DOPPIO INGLESE
174
USATO PER
GIUNZIONE DI DUE CORDE
FORMARE ANELLI DI CORDA
CARATTERISTICHE
FATTORE DI RIDUZIONE CIRCA 30%

## Slide 175: NODO DOPPIO INGLESE

## Slide 176: NODO BARCAIOLO
USATO PER
AUTOASSICURAZIONE
ANCORAGGIO
CARATTERISTICHE
RIDUZIONE CARICO DI ROTTURA CIRCA 55%
PERMETTE UNA VELOCE E CONTINUA REGOLAZIONE

## Slide 177: NODO BULINO (GASSA D’AMANTE)

## Slide 178: MEZZO BARCAIOLO
USATO PER
ASSICURAZIONE DINAMICA
CALATA E RECUPERO CARICHI
AVVERTENZE
IL CAPO CARICO DEVE TROVARSI SULLA PARTE FISSA DEL MOSCHETTONE
CARATTERISTICHE
RAPPORTO DI RIDUZIONE 1:8
FATTORE DI RIDUZIONE CIRCA 55%

## Slide 179: NODI
BLOCCANTI
NODO PRUSIK
UNIDIREZIONALE

## Slide 180: NODI
BLOCCANTI
NODO MACHAD
BIDIREZIONALE

## Slide 181: LIVELLO SAF 1B

## Slide 182: LIVELLO SAF 1B
LE DIFFERENZE CON IL LIVELLO 1 A
SONO :
DI TIPO OPERATIVO
DI TIPO ORGANIZZATIVO
DI TIPO ESERCITATIVO

## Slide 183: LIVELLO SAF 1B
OPERATIVO
PASSAGGIO DA PROCEDURE DI SQUADRA AD UNA CAPACITA’ OPERATIVA IN COMPLETA AUTONOMIA
AUMENTA LA RESPONSABILITA’ ED IL COINVOLGIMENTO PSICOLOGICO

## Slide 184: LIVELLO SAF 1B
TIPO ORGANIZZATIVO
SI PASSA DA UN LIVELLO BASE PER TUTTI I VIGILI DEL FUOCO AD UN LIVELLO OPERATIVO RICONOSCIUTO DA UNA CIRCOLARE MINISTERIALE
INSERIMENTO NEI PIANI DI C.M.
LIBRETTO DI MANTENIMENTO

## Slide 185: LIVELLO SAF 1B
TIPO ESERCITATIVO
OBBLIGO DEL MANTENIMENTO

## Slide 186: LIVELLO SAF 1B
CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITA’ NELL’IMPIEGARE O OMETTERE LE SICUREZZE
IL MANCATO USO DELLE SICUREZZE PUO’ NON CAMBIARE L’EFFICACIA DEL SOCCORSO
MA
SICURAMENTE CAMBIA LA SICUREZZA DELL’OPERAZIONE INTESA COME
LA SOMMA DELLA SICUREZZA DELL’OPERATORE E DI QUELLA DEL
PERICOLANTE
PERTANTO

## Slide 187: LIVELLO SAF 1B
L’OBBLIGO MORALE CIOE’
LA CONSAPEVOLEZZA AD IMPIEGARE IL MASSIMO DELLE SICUREZZE PER
GARANTIRE IL MASSIMO DELLA SICUREZZA DELL’OPERATORE
QUINDI
LA RIUSCITA DELL’INTERVENTO E LA GARANZIA DI SICUREZZA
ALL’INFORTUNATO

## Slide 188: LIVELLO SAF 1B
CI CONSENTE
DI

## Slide 189: LIVELLO SAF 1B
INNALZARE IL LIVELLO DI RESPONSABILIZZAZIONE E
QUALIFICAZIONE TECNICA DELL’OPERATORE

## Slide 190: LIVELLO SAF 1B INOLTRE
E’ DIVERSO
IL LIVELLO DI RISCHIO
ACCETTATO

## Slide 191: Bloccante Croll
Normativa d'omologazione CE (0197) EN (567) U.I.A.A
Carico di rottura
Foro superiore ≥ KN 5 Foro inferiore ≥ KN 12 Carico massimo d'utilizzo
Riferimento al costruttore ( KN 4)
SI UTILIZZA CON CORDA DA 8-13mm.
Non utilizzare il bloccante con carichi superiori a quelli massimi d'utilizzo in quanto si provocherebbe la rottura della calza della corda.

## Slide 192: Bloccante Shunt
Normativa d'omologazione CE U.I.A.A
BLOCCANTE DI AUTOASSICURAZIONE
Carico di rottura 20Kn Carico di utilizzo 7,5Kn
SOSTITUTO MECCANICO DEI NODI BLOCCANTI PRUSIK O MACHARD
Si utilizza su corda singola 10- 11mm o doppia 8-11mm.
FRENA APPENA LO SI LASCIA.

## Slide 193: Piastrina gi-gi
Normativa d'omologazione U.I.A.A
DISCENSORE SU CORDE DOPPIE 8-12 mm.
Carico di rottura ≥ KN 22

## Slide 194: Discensore stop Normativa d'omologazione CE 0197
Carico di rottura ≥ KN
Carico massimo d'utilizzo Riferimento al costruttore ( KN ) Inizio scorrimento a 4 Kn su corda di 10 mm
Per corda singola 9-12mm.

## Slide 195: Chiodi da roccia Normativa d'omologazione CE (0197) EN (567) U.I.A.A
per fenditure sottili si deforma per adattarsi alla fenditura, acciaio semiduro forgiato da 6 a 10 cm.
per fenditure svasate si deforma per adattarsi alla fenditura, acciaio semiduro forgiato da 5 a 9 cm.
per fenditure larghe si deforma per adattarsi alla fenditura, acciaio semiduro da 10 a 12 cm.
per fenditure sottili tiene per incastro, acciaio al cromo piegato semiduro da 4 a 10 cm.
per fenditure svasate tiene per incastro, acciaio al cromo piegato semiduro da 7 a 11 cm. Tipo S 11 mm. Utilizzabile per ancoraggi.

## Slide 196: MARTELLO E PERFORATORE
Per il fissaggio manuale di
ancoraggi
Manico dotato di una chiave
da 13 mm
Foratore manuale utilizza punte da 10 o 12 mm.

## Slide 197: Spit fix e Piastrina
Normativa d'omologazione CE EN (959) U.I.A.A
DADO E TASSELLO AD AUTOESPANSIONE
IN ACCIAIO INOX
DUE DIAMETRI 10 e 12 mm.
PLACHETTA MULTIDIREZIONALE
IN ACCIAIO INOX
FORI DI FISSAGGIO DA 10 mm.
CARICO ROTTURA 22kN.
FORI DI FISSAGGIO DA 12 mm.
CARICO ROTTURA 27kN.

## Slide 199: TRAPANO A SCOPPIO – A BATTERIA
STONE DRILL A SCOPPIO PESO 6 Kg.
Carburante Miscela 5% Diametro fori da 4 a 20 mm.
Battente BOSH UHB 2-20 Attacco utensili SDS-PLUS
Deve essere usato esclusivamente all’esterno, in ambienti aperti,
o in luoghi ben areati

## Slide 200: LIVELLO SAF 2A

## Slide 201: LIVELLO SAF 2A
Passeremo da un livello dove la sicurezza personale è influenzata principalmente dai propri comportamenti,
ad un livello
dove i propri comportamenti potrebbero influire sulla sicurezza generale dell’operazione

## Slide 202: SAF 2A
Con l’adozione del livello 1B eravamo passati da procedure di squadra ad una capacità operatività in completa autonomia
Conseguente :
Aumento della responsabilità
Aumento del coinvolgimento psicologico

## Slide 203: SAF 2A
Inoltre ……………
Nel livello 1B si assumeva la consapevolezza e responsabilità nell’impiegare o omettere le sicurezze

## Slide 204: SAF 2A
Il mancato uso delle sicurezze potrebbe
non cambiare l’efficacia del soccorso
Cosa cambia ????
Cambia sicuramente la
sicurezza dell’operazione

## Slide 205: SAF 2A
La sicurezza dell’operazione è la somma della sicurezza dell’operatore e di quella del pericolante
Pertanto
Ne deriva un obbligo morale nell’adozione del massimo delle sicurezze possibili
ovvero

## Slide 206: SAF 2A
Portare a termine l’operazione
nel più breve tempo possibile,
con il massimo delle possibilità di riuscita
e la miglior tutela della sicurezza dell’infortunato

## Slide 207: LIVELLO SAF 2A
Con il fluviale abbiamo iniziato ad affrontare
Gestione dello Stress :
Assumendo la consapevolezza dell’alto di livello di stress al quale è esposto l’Operatore VF in tali scenari ( rumore – buio – freddo – senso di impotenza – repulsione istintiva – sostanze inquinanti – materiali trasportati )

## Slide 208: LIVELLO SAF 2A
Con il percorso didattico programmato in questo
corso
INTENDIAMO
Proseguire nell’assunzione della consapevolezza necessaria ad affrontare con sicurezza alcune tipologie di scenari incidentali

## Slide 209: LIVELLO SAF 2A
Per ottenere questo
Il programma del corso è sviluppato in modo da apprezzare una diversa valutazione
della capacità operativa

## Slide 210: LIVELLO SAF 2A
OBIETTIVO DEL CORSO
Sapere
Saper fare
Saper essere
Saper essere insieme
QUINDI

## Slide 211: LIVELLO SAF 2A
L’OBIETTIVO È FORMARE UN OPERATORE
capace di saper fare….. ma anche
capace di valutare e gestire risorse tecniche disponibili, oltre che……
consapevole nella gestione di risorse umane finalizzate alla riuscita dell’operazione
saper gestire dinamiche di gruppo

## Slide 212: LIVELLO SAF 2A
OBIETTIVO DEL CORSO
FORMARE UN OPERATORE DEL SOCCORSO PROFESSIONISTA
NON
UNO SPORTIVO

## Slide 213: LIVELLO SAF 2A
CAMBIA IL MODO DI INTENDERE I CONCETTI FONDAMENTALI RISPETTO AGLI ALTRI LIVELLI
STANDARDIZZAZIONE
CONTROLLO INCROCIATO
ANALISI DEI RISCHI
REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
RISCHIO ACCETTABILE ED ACCETTATO

## Slide 214: LIVELLO
SAF 2A
STANDARDIZZAZIONE
HA DUE DIVERSI CHIAVI DI LETTURA
NECESSITA’ DI CONDIVIDERE UNO STESSO METODO DI LAVORO
NECESSITA’ DI POTER VERIFICARE LA RISPONDENZA DEI COMPORTAMENTI AD UN METODO COMUNE

## Slide 215: LIVELLO
SAF 2A
STANDARDIZZAZIONE
PRIMO CASO
(condiv. stesso metodo di lavoro)
DOVE SIANO PRESENTI OPERATORI CON QUALIFICHE OMOGENEE
SECONDO CASO
(verific. rispondenza comportamenti ad un metodo comune)
DOVE LA QUALIFICAZIONE PIU’ ELEVATA ASSUME LA CONDUZIONE DI OPERATORI CON QUALIFICHE INFERIORI

## Slide 216: LIVELLO SAF 2A CONTROLLO INCROCIATO
INTESO COME ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DELLE OPERAZZIONE
LIVELLO OMOGENEO
CONDIVIDENDO UN ATTENTO CONTROLLO INCROCIATO DI TUTTE LE FASI DI PREDISPOSIZIONE DELLA MANOVRA
LIVELLO DISOMOGENEO
ASSUMENDO LA GESTIONE DELLE SINGOLE COMPETENZE PRESENTI

## Slide 217: LIVELLO SAF 2A
QUESTA RESPONSABILIZZAZIONE DELL’OPERATORE DI LIVELLO 2A DEVE RISULTARE COERENTE ANCHE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
Non scendere ma rimanere a gestire

## Slide 218: LIVELLO
ANALISI DEI RISCHI
ATTRAVERSO
FORMAZIONE/STUDIO
OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE
ADOZIONE IDONEI DPI
ESPERIENZA
SAF 2A

## Slide 219: LIVELLO SAF 2A
ANALISI DEI RISCHI VARIA IN QUANTO
FORMAZIONE SUPERIORE
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DA ALTRI PUNTI DI VISTA
POSSIBILE DIVERSA ADOZIONE DI DPI
ESPERIENZA DIVERSA
CIOE’
DIVERSO PUNTO DI VISTA

## Slide 220: LIVELLO SAF 2A
REVERSIBILITA’ DELL’ERRORE
CONCETTO RIBADITO ALL’INTERNO DELLE PROCEDURE
Ad esempio
Adozione di corde di sicura predisposte su specifiche manovre
Sfalsare le corde di calata in previsione di possibili giunzioni
Etc.

## Slide 221: LIVELLO
SAF 2A
LA SICUREZZA DELL’OPERAZIONE
E’ LA SOMMA DELLA SICUREZZA
DELL’OPERATORE E DI QUELLA DEL PERICOLANTE

## Slide 222: LIVELLO SAF 2A
OBIETTIVO DEL CORSO
SAPERE
SAPER FARE
SAPER ESSERE
SAPER ESSERE INSIEME
QUINDI
Non solo capace di saper fare ma anche capace di valutare e gestire le risorse tecniche disponibili e consapevole nella gestione di risorse umane

## Slide 223: LIVELLO SAF 2A
DIVERSA CAPACITA’ OPERATIVA
intesa come
l’insieme delle singole capacita’ operative afferenti lo scenario

## Slide 224: LIVELLO
SAF 2A
Capacità operativa
L’insieme delle singole capacità operative afferenti allo scenario